# ООО ''ДиКом''

П А С П О Р Т

СТЕЛЛАЖ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

СТ-051

## Санкт-Петербург

- Общие сведения.

  - Стеллаж металлический серии СТ-051 ТУ 5615-003-31045953-2000 предназначен для хранения грузов на полках.

  - Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных элементов в одну линию любой длины, с количеством ярусов не менее 3-х и возможностью регулирования балок по высоте с шагом 50 мм.

  - Изготовитель стеллажа ООО «ДиКом»

Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург,

Колпино, Саперный переулок, дом №3

  - Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стеллажей, не влияющие на потребительские свойства конструкции.

- Комплект поставки элементов.

Элементы  стеллажа  отгружаются  со  склада  в  разобранном  виде  с

комплектом крепежа.

Стеллаж  СТ-051  изготавливается  высотой  от 1800мм   до  6000мм

с шагом 100 мм.

| № поз | Элементы стеллажа | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 16. 13. 18. 12. 16. 14. 18. 12. 16. 15. 18. 12. 16. 11. 12. 17. 13. 18. 12. 17. 14. 18. 12. 17. 15. 18. 12. 17. 19. 5. 6. 7. 20. 5. 6. 7. 21. 5. 6. 7. 22. 5. 6. 7. | СТ-051 РАМА 1800 (1900, 2000) х 650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 1800 (1900, 2000) СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 РАМА 2100х650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 2100 СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 РАМА 2200 (2300,2400,2500,2600,2700)х650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 2200 (2300,2400,2500,2600,2700) СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 РАМА 2800х650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 2800 СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 РАМА 2900 (3000,3100,3200,3300)х650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 2200 (2300,2400,2500,2600,2700) СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 РАМА 3400 (3500)х650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 3400 (3500) СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 РАМА 3600 (3700,3800,3900,4000)х650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 3600 (3700,3800,3900,4000) СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 РАМА 4100х650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 4100 СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 РАМА 4200 (4300,4400,4500,4600)х650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 4200 (4300,4400,4500,4600) СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 РАМА 4700 (4800)х650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 4700 (4800) СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 РАМА 4900 (5000,5100,5200,5300)х650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 4900 (5000,5100,5200,5300) СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 РАМА 5400х650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 4100 СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 РАМА 5500 (5600,5700,5800,5900)х650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 5500 (5600,5700,5800,5900) СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 РАМА 6000х650 (850) В комплект входят: СТ-051 Стойка 4100 СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 570 (770) СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ 837 (983) СТ-051 Подпятник (крепеж + 2 анкера) В комплект входят: Подпятник Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 Анкерный болт М10х100 КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ СВЯЗЕЙ В комплект входят: Болт М6х40 Гайка М6 (самоконтрящяяся) СТ-051 Ярус хранения 650/1200 В комплект входят: СТ-051 Балка 1200 Винт-саморез 4,8х16 Полка 300х600 СТ-051 Ярус хранения 650/1500 В комплект входят: СТ-051 Балка 1500 СТ-051 Стяжка 650 (850) Винт-саморез 4,8х16 Полка 300х600 СТ-051 Ярус хранения 650/1800 В комплект входят: СТ-051 Балка 1800 СТ-051 Стяжка 650 (850) Винт-саморез 4,8х16 Полка 300х600 СТ-051 Ярус хранения 650/2100 В комплект входят: СТ-051 Балка 2100 СТ-051 Стяжка 650 (850) Винт-саморез 4,8х16 Полка 300х600 СТ-051 Ярус хранения 850/1200 В комплект входят: СТ-051 Балка 1200 Винт-саморез 4,8х16 Полка 300х800 СТ-051 Ярус хранения 850/1500 В комплект входят: СТ-051 Балка 1500 СТ-051 Стяжка 650 (850) Винт-саморез 4,8х16 Полка 300х800 СТ-051 Ярус хранения 850/1800 В комплект входят: СТ-051 Балка 1800 СТ-051 Стяжка 650 (850) Винт-саморез 4,8х16 Полка 300х800 СТ-051 Ярус хранения 650/2100 В комплект входят: СТ-051 Балка 2100 СТ-051 Стяжка 650 (850) Винт-саморез 4,8х16 Полка 300х800 СОЕДИНИТЕЛЬ 200 СПАРЕННЫХ РЯДОВ СТЕЛЛАЖЕЙ В комплект входят: Соединитель 200 спаренных рядов стеллажей Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 СОЕДИНИТЕЛЬ 300 СПАРЕННЫХ РЯДОВ СТЕЛЛАЖЕЙ В комплект входят: Соединитель 300 спаренных рядов стеллажей Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 СОЕДИНИТЕЛЬ 400 СПАРЕННЫХ РЯДОВ СТЕЛЛАЖЕЙ В комплект входят: Соединитель 400 спаренных рядов стеллажей Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 СОЕДИНИТЕЛЬ 500 СПАРЕННЫХ РЯДОВ СТЕЛЛАЖЕЙ В комплект входят: Соединитель 500 спаренных рядов стеллажей Болт М8х20 Гайка М8 Шайба 8 | 2 3 2 2 1 1 1 1 2 10 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 10 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 12 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 12 1 1 2 3 4 1 1 1 1 2 14 1 1 2 2 5 1 1 1 1 2 14 1 1 2 3 5 1 1 1 1 2 16 1 1 2 2 6 1 1 1 1 2 16 1 1 2 3 6 1 1 1 1 2 18 1 1 2 2 7 1 1 1 1 2 18 1 1 2 3 7 1 1 1 1 2 20 1 1 2 2 8 1 1 1 1 2 20 1 1 2 3 8 1 1 1 1 2 22 1 1 2 3 8 1 1 1 1 2 22 1 1 2 4 4 2 1 4 5 2 2 4 6 2 2 4 7 2 4 4 2 1 4 5 2 2 4 6 2 2 4 7 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 | -При высоте стоек: Н=1800-3500- 2 соедин. Н=3600-6000- 3 соедин. -При высоте стоек: Н=1800-3500- 2 соедин. Н=3600-6000- 3 соедин. -При высоте стоек: Н=1800-3500- 2 соедин. Н=3600-6000- 3 соедин -При высоте стоек: Н=1800-3500- 2 соедин. Н=3600-6000- 3 соедин |

- Характеристики:

| № п/п | Элементы стеллажа | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | СТ-051 Стойка СТ-051 Связь горизонтальная 570 СТ-051 Связь горизонтальная 770 СТ-051 Связь диагональная 837 СТ-051 Связь горизонтальная 983 СТ-051 Подпятник СТ-051 Балка 1200 СТ-051 Балка 1500 СТ-051 Балка 1800 СТ-051 Балка 2100 СТ-051 Стяжка 650 СТ-051 Стяжка 850 Полка 300х600 Полка 300х800 Соединитель 200 спаренных рядов стеллажей Соединитель 300 спаренных рядов стеллажей Соединитель 400 спаренных рядов стеллажей Соединитель 500 спаренных рядов стеллажей | 1800-6000 25 25 25 25 22 124 124 124 124 53 53 26 26 55 55 55 55 | 50 25 25 25 25 90 1238 1544 1847 2150 587 787 300 300 25 25 25 25 | 65 570 770 837 983 90 58 58 58 58 25 25 600 798 280 380 480 580 |

- Требования по безопасности:

  - Ярус хранения включает в себя две балки, стяжки балок и полки.(см. Комплект поставки элементов). Максимальная допустимая равномерно распределенная нагрузка на ярус хранения  при длине яруса 1200мм -600кг,  1500мм– 750 кг, 1800мм – 750 кг, 2100мм –700  кг.  Нагрузки на ярус указаны с учетом обязательной  установки стяжек балок. На ярус хранения длиной 1200мм стяжки балок не устанавливаются.

  - Максимальная допустимая нагрузка на секцию для стеллажа при расстоянии между ярусами хранения по вертикали до 750 мм – 4500кг,  от 750 до 1000 мм – 3600 кг, от 1000 до 1250 мм – 2200кг, от 1250 до 2000мм – 1000кг.

  - Допускается устанавливать стеллажи в один ряд  высотой до 3000мм (включително) (см. сх. сборки №3).  Стеллажи высотой более 3000мм  необходимо устанавливать в два ряда , используя соединители спаренных рядов стеллажей – (см. сх. сборки №4).

  - Допустимое минимальное количество ярусов стеллажей для рам– не менее 3-х.

  - При установке стеллажей в линию заявленная допустимая грузоподъемность сохраняется.

- Требования по эксплуатации.

  - При установке  стеллажей  полы  должны  быть  ровными  и поверхности горизонтальными. Допустимый уклон – не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек – до 2-х мм.  Полы в складских  помещениях   должны  соответствовать   требованиям  нормативных документов:

-  СНиП 2.03.13-88 «Полы»

-  РЕКОМЕНДАЦИИ  по  проектированию  полов (в  развитие  СНиП

2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98 (АО ЦНИИ промзданий).

Внимание! Изготовитель не несёт ответственности за устойчивость стеллажей,             установленных  на полах, выполненных с нарушением требований   нормативных документов.

  - Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.

  - Удары по балкам , рамам и полкам, в том числе и при установке груза, не допустимы.

  - В случае повреждения элементов стеллажа их необходимо заменить на новые.

Внимание!

Изготовитель   не   несёт   ответственности   за   безопасность

эксплуатации   стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа.

- Порядок сборки и установки одного стеллажа (см. схемы сборки №1).

Сборка рамы: (Схема сборки №1)

  - В нижней части каждой стойки  (поз.1) к отверстию с лицевой стороны на расстоянии 8 мм от торца присоединить подпятник (поз.4)  при помощи болта М8х20, гайки М8 и шайбы 8  (поз.5,6,7). См. схему сборки №1 – рис. А.

  - Две стойки (поз.1) в сборе с подпятниками (поз.4)  соединить между собой связями горизонтальными (поз.2) и диагональными (поз.3) при помощи винтов М6х40 и самоконтящихся гаек М 6 (поз.9,10) согласно комплектации и схемы сборки №1 .Рис. Б. Взаимное расположение связей относительно друг друга для всех вариантов высот стоек указано на схеме сборки №2.

Самоконтрящиеся гайки (поз.10) затянуть усилием  Р = 25…30 Н • м.

Сборка стеллажа: (Схема сборки №1)

  - Соединить рамы между собой соответствующими балками (поз.11;13;14;15) путем зацепления балок и стоек и зафиксировать балки при помощи винтов-саморезов 4,8х16 (поз.12) – 1 место крепления на каждый узел зацепления. См. схему сборки №1 – рис. В.

Далее, для  пары балок СТ-051  длиной 1500мм, 1800мм и 2100мм (поз.13,14,15), установить  по     две   СТ-051 стяжки 650 или 850 (поз.18) . Стяжка заводится вовнутрь балок, а затем разворачивается на угол 90 градусов. Стяжки должны быть установлены на равноудаленном расстоянии от рам и друг друга. См. схему сборки №1 – рис. В.

  - На балки  (поз.11;13;14;15) установить полки 300х600 (поз.16) или 300х800 (поз.17) в требуемом  количестве. См. таблицу комплектации, схему сборки №1.

– на СТ-051 Балку 1200 – 4 полки

– на СТ-051 Балку 1500 – 5 полок

– на СТ-051 Балку 1800 – 6 полок

– на СТ-051 Балку 2100 – 7 полок

  - После сборки стеллажей и установки их по планировке рамы с подпятниками крепятся к полу анкерными болтами М10х100 (поз.8). См. схему сборки №1. Рис. Б.

  - Типовые варианты стеллажей СТ-051 изображены  соответственно на схеме №3.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил по транспортировке, хранению, установке, эксплуатации и использованию стеллажей по назначению.

  - Срок гарантийного обслуживания стеллажа 12 месяцев со дня продажи.

  - Гарантийный ремонт производится при наличии паспорта.

Внимание!

  - В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании стеллажей не по назначению гарантии не сохраняются, заявленная грузоподъемность не гарантируется.

  - При обнаружении дефектов производственного характера стеллаж вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

- Свидетельство о приемке.

Упаковщик			___________________________

Контролер ОТК	             __________________________

- Свидетельство о продаже.

Продавец			___________________________

Дата продажи			___________________________

Регистр. №09-1